## Slide 1: طراحی و توسعه شبکه های توزیع
مقدمه اي بر شبكه هاي توزيع
شبكه هاي توزيع به عنوان يكي از سه ركن اساسي در سيستم برق رساني (توليد، انتقال و توزيع ) ازاهميت ويژه اي برخوردارند . اين موضوع با توجه به اينكه تقريبا در سراسر دنيا، حدود 40 % از هزينه هاي سرمايه گزاری در صنعت برق جهت ايجاد زير ساختها در بخش توزيع صرف مي شود.
مهم ترين ويژگي شبكه هاي توزيع گستردگي قابل ملاحظه آنهاست .
سيستم توزيع مسئول تحو يل نهايي انرژي الكتريكي به مصرف كنندگان مي باشد و همين مسأله موجب وجود موقعيت خاص اين بخش یرای مدیریت بهتر است.
طراحي و بهر ه برداري از شبکه هاي توزيع بايد تابع قوانين پايه اي مهم، محكم ولي ساد هاي باشد كه بتوان در چهار پوب مناسب از آن بهره برداری نمود .

## Slide 2
اولين گام در تدوين اين قوانين تعيين و اولويت بندي معيارهاي مورد نظر مي باشد . به طور ساده وشفاف مي توان گفت كه هر ساختار پيشنهادي براي شبكه هاي توزيع بايد بتواند دسترسي به نيازمندي هاي زير را تأمين نمايد:
1 . بهره وري اقتصادي مناسب با احتساب هزينه سرمايه گذاري اوليه، هزينه هاي سرويس و نگهداري و هزينه هاي بهره برداري .
2 . كيفيت مناسب توان تحويلي .
3 . استفاده بهينه از منابع انساني .
4 . تأمين ايمني مناسب براي پرسنل و به خصوص براي مردم عادي .

## Slide 3
معيارهاي عملكرد مطلوب يك شبكه :
1 . قابلیت اطمینان Relaybility :
مهمترين فاكتور فني در بررسي و مقايسه ساختارهاي مختلف شبكه ، قابليت اطمينان يا قابليت دسترسي مشتركين نهايي به منابع انرژي به صورت مستمر مي باشد
از جمله مهمترين اين شاخص ها عبارتند از:
الف ) شاخص متوسط مدت زمان قطعي سيستم :(SAIDI) كه متوسط مدت زماني كه يك مشترك در طول سال دچار خاموشي شده را به دقیقه بیان میکند .
ب ) شاخص متوسط فركانس قطعي سيستم :(SAIFI) كه متوسط تعداد دفعاتي كه هر مشترك در طول سال دچار خاموشي شده

## Slide 4
قابليت اطمينان (يا متناظر آن قابليت دسترسي به مسير تغذيه ) را به دليل طبيعت المانها و شبكه ها
هرگز نمي توان به صفر رساند اما مي توان با افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه از طريق مسيرهاي موازي بيشتر و يا مسيرهاي رزرو قابل حصول با تأخير زماني اندك ايجاد سيستم هاي كنترل اتوماتيك از طريق اتوماسيون كليد زني اتوماتيك در سيستم افزايش تعداد دفعات بازديد، سرويس و تعميرات دوره اي، افزايش اكيپ هاي تعميرات اضطراري و ... شاخص هاي آن را بهبود بخشيد.

## Slide 5
2 . کیفیت توان تحویلی :
در بررسي كيفيت توان تحويلي به مشتركين از طريق هر يك از ساختارها و طرح هاي مختلف توزيع، تمركز عمده بر مشخصه هاي ولتاژ است مشكلات اصلي در اين زمينه عبارتند از قطعي هاي موقت، فلش ولتاژ، هارمونيك ها ونامتعادلي ولتاژ است .
3 . تلفات :
ميزان تلفات توان يكي از معيارهاي مهمي است كه در مقايسه بين ساختارهاي مختلف شبكه است مثل حوزه تحت پوشش هر فيدر، انتخاب حدود ظرفيت ترانسفورماتور ها (مثلاً تصميم گيري در استفاده از تعداد زياديترانسفورماتور كوچك و يا تعداد اندكي ترانسفورماتور بزرگ و متمركز ) و ......
شاخص تلفات از جمله شاخص هايي است كه به سادگي به شاخص هاي اقتصادي براي مقايسه طرح ها تبديل میشود .