## Slide 1: الکترونیک عمومی

## Slide 2: سرفصل درس
فصل اول
مقدمه ای بر نیمه هادی ها
فصل دوم
دیود پیوندی
فصل سوم
مدارهای دیودی
فصل چهارم
ترانزیستور پیوندی دوقطبی و مدارهای بایاس ترانزیستور
فصل پنجم
تقویت کننده های ترانزیستوری در فرکانس پایین
فصل ششم
ترانزیستورهای اثر میدانی

## Slide 3: مقدمه ای بر فیزیک الکترونیک
تقسیم بندی اجسام از نقطه نظر هدایت الکتریکی
  1-هادی : ماده ای است که جریان الکتریکی را براحتی از خودعبور میدهد
  2- عایق : ماده ای که در شرایط عادی جریان الکتریکی را هدایت نمیکند
  3-نیمه هادی : ماه ای است که خواص الکتریکی آن بین مواد رسانا و عایق است

## Slide 4: نیمه‎هادی‎ها
ژرمانیوم و سیلیسیوم دو نمونه از نیمه‏هادی های پرکاربرد است.
تعداد الکترون‏های ظرفیت این دو نیمه هادی چهار است.
دارای ساختار بلوری هستند.
هر اتم در کنار چهار اتم مجاورش قرار می‎گیرد تا بلور شکل گیرد.
هر اتم با هر یک از اتم‎های مجاورش یکی از چهار الکترون ظرفیتش را به اشتراک می‎گذارد به این ترتیب هر اتم هشت الکترون ظرفیت پیدا می‏کند و وضعیت شیمیایی پایدار به وجود می‎آید.
به اشتراک گذاشتن الکترون‎های ظرفیت پیوندهای کووالانسی ایجاد می‏کند که پیوند دهنده اتم‎ها به یکدیگر است.

## Slide 5
شکل زیر پیوند کووالانسی یک نیمه رسانا با چهار اتم اطرافش را نشان می دهد

## Slide 7: نمایش ساختمان شبکه بلوری نیمه هادی چهارظرفیتی

## Slide 8: پیوندهای کووالانسی در بلور سه بعدی سیلیسیم

## Slide 9: عامل هدایت درنیمه هادی ها
هدایت الکتریکی توسط دو عامل
  1 – الکترون آزاد
  با افزایش دما از صفر مطلق شبکه بلوری سیلیکن شروع به ارتعاش نموده و بعضی از پیوندهای کووالان شکسته و الکترون‎های آنها جدا می‎شود. الکترون‎های جدا شده به صورت الکترون آزاد عمل نموده و در فضای بین اتم‎ها شروع به حرکت می‎نمایند.
  2 – حفره
  با شکستن هر پیوند و رها شدن یک الکترون، یک جای خالی درپیوند باقی می ماندکه به آن یک حفره گویند

## Slide 10: شکل زیر نحوه ایجاد حفره در یک پیوند کووالان اتم‎های بلور نیمه‎هادی را نشان می‎دهد

## Slide 11
نکته : در بلور خالص همیشه زوج الکترون آزاد و حفره وجود دارد.یعنی تعداد حفره ها و الکترون های آزاد برابر است.

## Slide 12: جریان الکترونی
با اعمال ولتاژ به یک قطعه سیلیسیم خالص، مانند شکل الکترون‏های آزاد که می توانند آزادانه در بلور سیلیسیم حرکت کنند، به سمت قطب مثبت حرکت می‎کنند. این حرکت الکترون‎ها نوعی جریان ایجاد میکند که جریان ناشی از الکترون یا جریان الکترونی نامیده می‎شود.

## Slide 13: جریان حفره ای
یک الکترون ظرفیت می تواند به حفره مجاور برود به این ترتیب حفره ای در محل قبلی الکترون ایجاد می شود ، نتیجه این فرایند جابه‏جا شدن حفره از محلی دربلور به محل دیگر است این وضعیت در شکل زیر نشان داده شده و جریان حفره‏ای نامیده می‏شود.
نکته
حرکت حفره‏ها از پر شدن یک حفره توسط الکترون ظرفیت یک اتم مجاور- و نه توسط یک الکترون آزاد- ناشی می‏شود،پر شدن حفره توسط یک الکترون آزاد ترکیب مجدد گویند.

## Slide 15: نیمرسانای نوع P و نوع N
مواد نیمه‏هادی در حالت خالص و ذاتی جریان را خوب هدایت نمی‌‎کنند و کاربرد زیادی ندارند.
علت این امر اندک بودن الکترون‏های آزاد و حفره‏های ظرفیت است.
نیمه هادی‏های خالص را باید تغییر داد تا تعداد الکترون‎های آزاد‏شان زیاد و در نتیجه رسانایی‏شان زیاد شود و برای ساخت ادوات نیمرسانا مفید باشند. به این منظور ناخالصی‎هایی به نیمه‎هادی خالص اضافه می‎شود. به این فرآیند اضافه کردن ناخالصی، آلایش گفته می‎شود.
دو نوع نیمه هادی ناخالص وجود دارد، نوع n و نوع p که مصالح اصلی اغلب ادوات نیمه هادی به شمار می آیند.

## Slide 16: نیمه‏هادی نوع n
برای بالا بردن چگالی حامل‎های آزاد در نیمه‎هادی‎ها، می‏توان با تزریق درصد ناچیزی از یک عنصر سه یا پنج‎ظرفیتی به بلور، آن را تغلیظ نمود.
تزریق عناصر پنج‏ظرفیتی از قبیل آنتیموان (Sb)، فسفر (P) و آرسنیک (As) باعث افزایش چگالی الکترون‏های آزاد در بلور خواهد شد.
بدین لحاظ به ناخالصی‏های پنج‎ظرفیتی ناخالصی نوع n یا ناخالصی بخشنده گویند.
بدین ترتیب، افزایش ناخالصی نوع n، چگالی الکترون‏های آزاد را در بلور نیمه‏هادی بالا برده و اصطلاحاً آن را به نیمه‏هادی نوع n تبدیل می‎کند.

## Slide 17: ساختمان شبکه بلور سیلیکن با ناخالصی بخشنده آنتیموان

## Slide 18: حامل های اقلیت و اکثریت نیمه هادی نوع n
چون اکثر حامل‎های جریان، الکترون هستند، در نیمه‎هادی نوع n الکترون‎ها حامل‎های اکثریت هستند و چون تعداد اندکی حفره نیز هنگام تشکیل زوج‎های الکترون-حفره ایجاد می‎شود، حفره‎ها حامل‏های اقلیت نامیده می‏شوند.

## Slide 19: نیمه‏هادی نوع P
از طرف دیگر افزایش عناصر سه‎ظرفیتی، موجب بالا رفتن چگالی حامل‎های مثبت یا حفره‎ها در بلور می‎شود. ناخالصی‎های سه‎ظرفیتی را ناخالصی نوع p یا ناخالصی پذیرنده می‎نامند.
به ازای هر اتم ناخالصی سه ظرفیتی یک حفره اضافی در اختیار بلور قرار می گیرد. اتم‏های ناخالصی در دمای معمولی به سرعت یونیزه می‎شوند.
این یونیزه شدن به این صورت است که یک الکترون از یک اتم سیلیکون مجاور، پیوند خود را شکسته و این حفره اضافی را پر می‎کند. در نتیجه این عمل، یک اتم سیلیکون شامل حفره به وجود می‎آید.
بلور نیمه‏های شامل اتم‏های ناخالصی سه‏ظرفیتی را نیمه‎هادی نوع p گویند.

## Slide 20: ساختمان شبکه بلوری سیلیکن با ناخالصی پذیرنده ایندیم

## Slide 21: حامل های اقلیت و اکثریت نیمه هادی نوع p
چون اکثر حامل‎های جریان، حفره هستند، در نیمه‎هادی نوع p حفره‎ها حامل‎های اکثریت هستند و چون تعداد اندکی الکترون نیز هنگام تشکیل زوج‎های الکترون-حفره ایجاد می‎شود، الکترون‎ها حامل‏های اقلیت نامیده می‏شوند.

## Slide 22: پیوند p-n
یک پیوند p-n از کنار هم قرارگرفتن نیمه‎هادی نوع n و نوع p به وجود می‎آید.
البته چنین پیوندی را نمی توان از به هم چسباندن دو قطعه بلور بله دست آورد، بلکه در ناحیه پیوند، ساختمان بلور باید پیستگی خود را حفظ کرده باشد.

## Slide 23: پیوند p-n

## Slide 24: رفتار یک پیوند p-n
ناحیه n شامل اتم بخشنده و الکترون‏های آزاد و ناحیه p شامل اتم‎های پذیرنده و حفره‎ها است.
هنگام شکل‎گیری یک پیوند p-n جریان نفوذی الکترون‎های آزاد از ناحیه n به ناحیه p، باعث خنثی شدن حفره‎های این ناحیه در نزدیکی پیوند می‎شود.
از طرف دیگر حفره‎ها از ناحیه p به ناحیه n نفوذ کرده و با الکترون‎های آزاد ناحیه n در حوالی پیوند ترکیب می‎شوند.
به این ترتیب ناحیه‎ای به عرض w در اطراف پیوند، از حامل‎های بار الکتریکی آزاد تخلیه می‎شوند. این ناحیه را ناحیه تهی یا انتقال گویند.

## Slide 25: رفتار یک پیوند p-n (ادامه)
در طرف n،یون های مثبت ناشی از اتم های بخشنده و در طرف p یون های منفی ناشی از اتم های پذیرنده قرار دارند. به این ترتیب این یون ها، موجب یک میدان الکتریکی از n به p می‎شوند که از انتشار بیشتر حامل های بار آزاد جلوگیری به عمل آورده و بنابراین باعث محدود ماندن عرض ناحیه تهی می‏شود.وجود این بارهای ساکن در اطراف پیوند یک اختلاف پتانسیل الکتریکی داخلی نیز بین دو ناحیه n , pبه وجود می‏آورد.

## Slide 26: پیوند p-n و ناحیه تهی به عرض w

## Slide 27
بایاس
  اتصال یک منبع ولتاژ به دو سر یک پیوند را بایاس کردن گویند.
بایاس مستقیم
  اتصال قطب مثبت منبع ولتاژرا به طرف p و قطب منفی به طرف n یک پیوند p-n
بایاس معکوس
  اتصال قطب مثبت منبع ولتاژرا به طرف n و قطب منفی به طرف p یک پیوند p-n

## Slide 28: رفتار پیوند p-n در بایاس مستقیم
بایاس مستقیم وضعیتی است که امکان عبور جریان از پیوند رافراهم میکند.میدان ناشی از یون‏های مثبت و منفی درون پیوند ایجاد یک پتانسیل داخلی میکند.در بایاس مستقیم پتانسیل خارجی در جهت مخالف پتانسیل داخلی است.زمانیکه ولتاژ خارجی هم اندازه این ولتاژ می شود و بیشتر میشود پیوند p-n شروع به هدایت جریان می‏کند.الکترون‏های آزاد به سمت قطب مثبت و حفر‏ها به سمت قطب منفی هدایت می شوند و ابن به معنی برقراری جریان در پیوند از p به n است.

## Slide 29: پیوند p-n در بایاس مستقیم

## Slide 30: رفتار پیوند p-n در بایاس معکوس
در بایاس معکوس ولتاژ خارجی هم جهت ولتاژ داخلی است که با افزایش ولتاژ خارجی ناحیه تهی نیز افزایش می یابد ، حفره ها به سمت قطب منفی و الکترون‏ها به سمت قطب مثبت حرکت میکنند که مانع ایجاد جریان و عدم هدایت توسط پیوند میشود.